Safety electrical:

- Electrical equipment is connected three wires

- Extension cords of adequate capacity

- Don’t use cords that are frayed

Type colors the wire:

- White wire (earth ground)

- Black wire (power)

- Green wire (equipment ground)

Container labeling

- Red: materials flammability hazard مواد مشتعلة خطرة

- Blue: moderate hazard to health الخطورة على الصحة

- Yellow: minimum stability hazard المادة مستقرة أو أقل خطورة

Used compressed gases:

1- Drill motor       2- rivet-guns      3- paint spray-guns         4- cleaning-guns

Safety of gases:

- Compressed air not to blow dirt or chips into the face anyone

عدم توجيه الهواء المضغوط إلى وجه أي شخص

- Should eye protection يجب حماية العين

- always keep air hoses and fitting in good  يجب تهويه الخراطيم جيدا والتركيب الجيد

- Should be placed the in cage safety wheel to minimize injury

يجب وضعها في قفص الأمان لتقليل حركتها ولتقليل الجروح

- should make sure that all gas cylinder are properly supported

Safety machine tools:

- Don’t use machine tools are not familiar لا تستعمل الآلات الغير مألوفة

- Material being worked is securely clamped to the drill press   تثبيت المواد التي تريد ثقبها

- Never chuck key drill motor or drill press    (Drill لا تترك مفتاح الكرب داخل

- Should Eye protection      يجب حماية العين

Safety jacks:

- Panels that must to be installed before aircraft is jack

- Never place the jack under the brake housing

- Use proper jackإستخدام الجك المناسب

- Sure to place enough weight stand        تأكد بوضع الوزن الكافي بالجناح

- Remove work stand ladder and other equipment

المواد التي يجب توفرها في مناطق اللحام :

)          2- Tools storage           3- Fire extinguisher تهويه مناسبة) 1- Ventilation

Safety distance from aircraft:

- from engine:  25 feetبزاوية            45ْ          7.62 meter

- from takeoff: 200 feet                                60.96 meter

| طفاية الحريق المستخدمة EXTINGUISHER | صنف الحريق Fire |
| --- | --- |
|  | Water | Class ( A ) Solid |
|  | Halogen |  |
|  | 1- Carbon dioxide CO2 2- Halogen 3- Dry-powder | Class ( B ) Liquid's |
|  |  | Class ( C ) Electrical |
|  | Halogen | Class ( D ) Metal's |
|  | The Best (dry-powder) |  |

هو تفاعل كيميائي بين مادة والأكسجينFire: chemical reaction between material and oxygen

- عمليه فحص الـ  carbon dioxide (  CO2 (   تتم عن طريق وزنها

- عمليه فحص الـ dry- powder  تتم عن طريق الـ gauge pressure

- أبعد الطائرات 35 قدم عن مكان اللحام

Section (B)

طرق حماية الأذن من الصوت المرتفع :

- external protector  | earphones سماعة الأذن ) الحماية الخارجية

- Internal protector    | الحماية الداخلية كالسدادات القطنية

Safety around helicopter: الحماية حول الهيلكوبتر

- Approach or leave in pilot filed of vision الاقتراب من الطائرة من منطقة واضحة للطيار

- Keep landing pad clear of loose articles      الحذر من تطاير أي قطع صغيرة على الطائرة عند الهبوط

- loading assistants should always use plastic eye shields حماية الرأس والعين عند النزول من الأتربة

- Carry tools horizontally below, never upright or shoulder   حمل الأشياء بشكل أفقي عند الصعود

- Don't touch bubble any or moving partsلا تلمس واجهة الطائرة

SAFETY TIEDOWN:             hangar  الأمان حول ربط الطائرة لوضعها في الـ

- Elevator should be locked in the full-up

- Position so the wind force the tail down

- Should be locked in the full down position

- Tied facing away from the wind

BATTENS | عارضة خشبية: used to securely lock aircraft control surfaces

1- One-inch foam rubber

2- Paint red

3- Red write (Remove Before Flight)

Hot start: excessively rich fuel/air mixture

Hung start: The compressor not accelerate enough to accelerating

Or

The starter cutting off before the engine reaches its self-accelerating speed

| Types of (Roper) أنواع الحبال : |
| --- |
| 1- roper - normally |  |
| 2- roper - manila ( أسوأ الأنواع ) | Shrink when gets wet لأنه ينكمش عندما يتبلل ويتعفن , |
| 3- yellow - polypropylene | نوع من أنواع البلاستيك |
| 4- nylon | يعد من أفضل الأنواع على الإطلاق |
| تعد السلاسل من أفضل الأدوات المستعملة لأن عمرها أطول واستخدامها السهل |
| Color and type of signal | Meaning on the ground | المعنى من الإشارة |
| ضوء أخضر ثابت | Steady green | Cleared for takeoff | المدرج جاهز للإقلاع |
| ضوء أخضر متقطع | Flashing green | Cleared to taxi | المدرج جاهز لعمل (taxi) |
| ضوء أحمر ثابت | Steady red | Stop | توقف مكانك |
| ضوء أحمر متقطع | Flashing red | Runway in use | المدرج قيد الاستعمال |

Hydraulic lock: oil fills the lower cylinder to point that position cannot make its compression stroke

Safety towing: to move aircraft without using engine الأمان حول السحب

- Aircraft brakes

- Should always use a two bar

- Never push on control surfaces      (elevator أوaileron أوflap لا تدفع الطائرة من خلال الـ (

- Never move airplane by propeller عدم سحب الطائرة من خلال المروحة

Section (C):

Ground Servicing Equipment: الأجهزة التي نخدم بها الطائرة على الأرض

- Electrical ground power unit, Auxiliary Power Unit (APU)

- Hydraulic power unit

- Oxygen servicing equipment

Detonation | الإنفجار |: explosive uncontrolled burning of the fuel-air charge

: من أهم أسبابه

  - Engine overheats            الحرارة الزائدة داخل المحرك

  - Improper fuel gradeإستخدام وقود غير مناسب

  - high cylinder head temperature

النتائج التي يسببها الإنفجار:

- damaged piston, connecting rods, and bearing

- Can melt engine component إذابة القطع داخل المحرك

Pre-ignition: when the fuel/air mixture ignites too soon

اشتعال الوقود قبل موعده: نتيجة الاختلاط بين الهواء والوقود وبقاء بعض بقايا الوقود الساخنة فتؤدي إلى الاشتعال

: من أهم أسبابه

- Hot spot

- Small carbon deposit

النتائج التي يسببها:

Serious damage to the engine in a short period of time

الضرر البالغ إلى المحرّكِ في فترة زمنية قصيرة

The Color Cod For Aviation Gasoline:

80 – red  أحمر   100 – green أخضر   100 LL (low lead قليل الرصاص) – blue أزرق

Safety the fuel:

    - Wire from air ground

    - Wire supplies to ground

    - between air to supplies

    - between nozzle to air

Type of (Contamination): أنواع التلوث

      - Water

      - Solid contamination    التلوث الصلب

      - Surfactants:| | التعريف SURface ACTive Agents

      - Microbial growths: | إلى الوقود biocidal agent تتم إزالة الطحالب عن طريق إضافة نسبة من مادة الـ

      - Miscellaneous contamination     التلوث المتنوع  ,  مثل المواد المذابة والغير مذابة داخل الوقود

Fueling procedures:    طرقه أو أنواعه

        - From a fuel truck

        - Defueling: fuel from an aircraftهي عمليه تفريغ الوقود من الطائرة

Review of Safety Procedures: مراجعة إجراءات الأمان   طرق

          - Wipe up spilled fuel with water            امسح الوقود المنسكب على الأرض بواسطة بالماء

          - Be sure that there are no open firesالتأكد بأنه لا يوجد أي نيران مفتوحة

          - Use proper extinguisherاستخدام طفاية الحريق المناسبة

          - Be sure that the filters in the tankالتأكد من صحة عمل فلتر الوقود

          - Correct grade fuel is but into aircraft التأكد من نوع الوقود الذي تزود بيه الطائرة