Properties of (metals): خصائص المعادن

- Strength القوة

- Hardness  الصلابة

- Malleability قابل للطرق

- Ductility قابل للسحب والطرق

- Brittleness قابل للكسر أو هشاشة

- Conductivity قابلية الإيصال

- Thermal expansion  التمدد الحراري

- Elasticity  المرونة

- Toughness قاس

- Fusibility قابلية الإنصهار

| 1××× | Aluminum |
| --- | --- |
| 2××× | Copper |
| 3××× | Manganese |
| 4××× | Silicon |
| 5××× | Magnesium |
| 6××× | Magnesium and Silicon |
| 7××× | Zinc |
| 8××× | Other Element |

Heat treatment: used to make the metal more useful and safe

Annealing: used to decrease internal stresses and soften the metal

التلدين أو التقوية: يستعمل لتقليل الإجهاد أو الضغط الداخلي للمعدن ويلين أو يطري المعدن

Tempering: used to relive internal stresses and reduce brittleness of steel

Case hardening: heat treatment process for steel, to make it wear-resistant surface over a strong, tough core

هي عملية معالجة حرارية للفولاذ لجعله يلبس سطحا مقاوماً على لب أو صميم قاسي وصلب